红外二氧化碳分析仪 OB-2008型       红外一氧化碳分析仪 OB-CO型

OBC系列气体检测仪

# Text boxes

红外线气体分析仪是为环境监测，人防系统，卫生防疫部门研制的小型便携式测量仪器，在原有的基础上重新设计了光路、气路、电路和外形结构.方便监测人员在没有交流电的情况下使用。液晶显示,数字直读浓度；配有铝合金便携箱‘方便携带。

适用于宾馆、舞厅、商场、影剧院、车厢、船舱、休息厅等公共场所，以及公园露天剧场、广场等野外作业场所的检测。

测量原理: 不分光红外法，即国标法

测量范围： 0-50ppm CO或 0-1000ppmCO ,精度:0.1ppm

线性度：≤± 2% F•S

重复性：≤±1%

零点漂移：≤ 2% F•S/H

跨度漂移：≤± 2% F•S

功    率：≤9W,

重 量：≤3kg

外型尺寸:240mm×190mm×85mm

供电：220V±22 VAC ；6 V±0.6 VAC

原理：不分光红外法，即国标法；液晶数字显示

测量范围：0-5000PPm或扩展到0～100％；

重 复 性：≤±1％满刻度；分 辨 率: 0.01%

零点漂移：≤ 2% FS/H；

跨度漂移：≤± 2% FS

干扰误差：对 2000ppm

CO2≤± 1% F•S

响应时间：≤10秒

抽气流量：≥0.5L/min

供    电：220V±22 VAC ；6 V±0.6 VAC

内置充电电池,交直两用，电池供电大于6小时

产品特点

苏州欧倍科学仪器有限公司   Suzhou Oubei Scientific Instrument Co.,Ltd

TEL:0512-62953483       FAX:0512-62954383      Http://www.szoubei.com

OBC系列气体检测仪是一种可以多配置的单种(臭氧,氨气一氧化碳,二氧化硫等,见右表,任意选配)的气体检测报警仪,

具有非常清晰的大液晶显示屏，声光报警提示，带内置泵，保证在非常不利的工作环境下也可检测危险气体并及时提示操作人员预防。声、光报警

自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定；

大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值显示 ；

开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检 ；

安全提示：定期闪灯、声音提示；出众的音频声音报警；

配有充电器、携带方便、使用灵活

检测气体：任意选择                          
传感器寿命：24个月
电池：可充电电池

显示：大屏幕液晶显示
重量：1Kg（带充电器）

电池工作时间：连续工作200小时左右
尺寸：180mm（长）×110mm（宽）×80mm（厚）

可任意选择四种传感器,组成四合一气体分析仪

产品特点

产品特点

气体检测仪系列

| 检测气体 | 量程 | 精 度 | 最小读数 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛检测仪 | 0-10.00ppm | ＜±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
| 氧气(O2) | 0-30%Vol | ＜±5%(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 |
| 臭氧检测仪 | 0-20ppm | ＜±5%(F.S) | 0.01 ppm | ≤30秒 |
| 可燃气(EX) | 0-100%LEL | ＜±5%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 |
| 一氧化碳(CO) | 0-100ppm | ＜±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
| 硫化氢(H2S) | 0-100.0ppm | ＜±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | ＜±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 一氧化氮(NO) | 0-250ppm | ＜±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
| 二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | ＜±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
| 氯气(CL2) | 0-20ppm | ＜±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 氨气(NH3) | 0-100ppm | ＜±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
| 氢气(H2) | 0-1000ppm | ＜±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
| 氰化氢(HCN) | 0-50ppm | ＜±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 |
| 氯化氢(HCL) | 0-20ppm | ＜±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
| 磷化氢(PH3) | 0-5-1000 ppm | ＜±5%(F.S) | 0.01/1ppm | ≤25秒 |

技术参数